## Slide 1: 워드프로세서 필기 3과목 -39일차
강 사 : 김재숙

## Slide 2: 목 차 – PC의 유지와 보수
1
PC의 유지와 보수
2
기출 문제

## Slide 3: 1. PC의 유지와 보수 (PC의 구성요소)
⑤ 포트 (Port)
- 입출력 인터페이스라고도 하며, 컴퓨터와 주변장치를 연결하는 접속 부분.
- 주로 키보드, 마우스, 프린터, 스캐너 등을 연결할 때 사용.
※ 핫 플러그인 : 컴퓨터를 사용하는 도중에 주변장치를 연결해도 인식할 수 있는 기능.
직렬 포트 | 한 번에 1비트씩 전송하는 방식으로 마우스, 모뎀 등에 사용.
병렬 포트 | 한 번에 8비트, 16비트씩 전송하는 방식으로 프린터, 스캐너 등에 사용.
PS/2 포트 | 마우스, 키보드 등을 단독으로 연결하기 위한 포트.
USB 포트 | 하나의 포트를 허브를 이용해서 127개까지 주변장치와 연결할 수 있음. 디지털카메라, 마우스, 키보드, 프린터 등의 주변 기기와 컴퓨터 간의 PnP 인터페이스 지원. 전원이 켜 있는 상태에서 장치를 연결할 수 있는 핫 플러그인 지원.
무선 직렬 포트 (IrDA) | 케이블 없이 적외선을 이용하여 주변장치와 통신을 가능하게 해주는 표준 인터페이스. 주로 노트북에 사용.

## Slide 4: 1. PC의 유지와 보수 (PC의 구성요소)
⑥ 버스 (Bus)
- CPU와 메모리 사이에 정보 전송에 사용되는 통로.
1. 내부 버스 | CPU 내부에서 레지스터 간의 데이터 전송에 사용되는 통로. 버스의 폭에 따라 16,32,64비트로 구분.
2. 외부 버스 | CPU와 주변장치 간의 데이터 전송에 사용되는 통로. 제어 버스(Control Bus) : 제어 신호 전달 데이터 버스(Data Bus) : 데이터 전달 주소 버스 (Address Bus) : 기억장치 주소 전달
3. 제어 버스 | 제어 신호 전달

## Slide 5: 1. PC의 유지와 보수 (PC의 구성요소)
3) 하드디스크(HDD)
- 하드디스크 연결 방식을 확인해야 한다.
- 하드디스크의 Dip 스위치를 마스터(Master)나 슬레이브(Slave)로 정확히 설정.
① 하드디스크 연결 방식
※ 터미네이션(Termination) : 장치간의 연결이 끝난 것을 알려주는 종단장치.
IDE 방식 | 하드 디스크를 최대 528MB까지 인식하며, 2개까지 장착 가능.
E-IDE 방식 | IDE를 확장하여 전송 속도 개선 및 최대 8.4GB까지 지원, 4개까지 장착가능. 하드 디스크나 E-IDE를 지원하는 CD-ROM 연결 가능.
SCSI 방식 | 하드디스크 및 CD-ROM 등을 체인식으로 연결. 최대 7개까지 연결 가능. 반드시 양 끝의 마지막 장치는 터미네이션 설정이 필요. 각 장치에 고유의 번호(ID)를 설정해야 함.

## Slide 6: 1. PC의 유지와 보수 (PC의 구성요소)
3) 하드디스크(HDD)
② 파티션 설정
- 파티션이란 하나의 디스크를 전부 사용하거나 여러 개의 디스크처럼 나누어 사용할 수
있도록 논리적으로 분할 하는 작업.
- 하드디스크를 새로 구입하였을 경우 파티션 작업을 해야 함.
([관리 도구]-[컴퓨터 관리]-[디스크 관리]를 이용)
- 서로 다른 파티션에는 다른 운영체제를 설치할 수 있다.
- 파티션을 여러 번 변경 할 수 있고, 삭제하면 기존의 데이터가 전부 삭제된다.
③ RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks)
- 여러 개의 하드디스크를 모아서 하나의 하드디스크처럼 활용할 수 있도록 하는 기술.
- 같은 데이터를 여러 하드디스크에 중복 저장할 수 있어 장애에 강함.
- 중요한 데이터를 가지고 있는 서버에 주로 사용.

## Slide 7: 1. PC의 유지와 보수 (PC의 구성요소)
3) 하드디스크(HDD)
④ 하드디스크 설치 순서
1. 하드디스크를 적당한 위치에 장착.
2. 하드디스크와 컨트롤러를 케이블로 연결.
3. 전원 케이블을 하드디스크에 연결.
4. CMOS 셋업에서 하드디스크의 사양 설정.
5. 파티션을 설정.
6. 포맷(FORMAT) 명령으로 각 파티션을 초기화
7. 운영체제를 설치.

## Slide 8: 1. PC의 유지와 보수 (PC의 구성요소)
4) BIOS와 CMOS설정
① BIOS
- 컴퓨터내의 기본 입출력 시스템을 의미.
- 컴퓨터를 켜면 BIOS에 저장된 Boot 프로그램이 시작되어 POST(Power On Self Test)를 수행.
- 메인보드에 ROM의 형태로 들어 있어 ROM-BIOS라고도 하며, 펌웨어의 형태임.
② CMOS설정
- BIOS에 내장된 읽고, 쓰기가 가능한 RAM으로 컴퓨터에 장착된 하드웨어의 정보를 기록.
- 부팅 드라이브의 순서, 시스템의 날짜와 시간, 하드 디스크 종류, 전원 관리, 시스템 암호, 기록 방지 등을 설정할 수 있다.
- CMOS의 내용을 잘못 수정하면 컴퓨터가 작동되지 않는 경우가 있으므로 주의해야 함.
- RAM 추가나 하드디스크의 사양 변경, 시스템 정보가 손상된 경우, 확장 슬롯의 IRQ가 충돌되는 경우 CMOS Setup의 설정값을 변경하여 준다.

## Slide 9: 2. PC의 유지와 보수 (PC의 업그레이드)
1) PC의 업그레이드 (Upgarde)
① 하드웨어 업그레이드 : 사용 중인 컴퓨터의 부품을 향상된 성능의 부품으로
교체하거나 새로운 부품을 추가하여 컴퓨터 처리 능력을 향상시키는 것.
② 소프트웨어 업그레이드 : 응용 프로그램등을 높은 버전으로 향상시키는 것.
(한글 2005를 한글 2007로, Windows 96을 Windows XP로 교체하는 경우)
③ CPU 업그레이드 :
- 컴퓨터 핵심 부분으로 CPU를 업그레이드하려면 메인보드가 해당 CPU를 사용할 수 없다면 메인보드도 같이 교체.
- 486 → 펜티엄 → 펜티엄II → 펜티엄 III → 펜티엄 4 등으로 교체.
- 속도 단위 Hz의 값이 큰 것으로 업그레이드한다.
④ 하드 디스크 업그레이드
- 저장 공간을 확보하기 위해 하드 디스크를 추가하여 설치하거나 대용량으로 교체하는 것.
- 하드 디스크 용량의 수치가 크고, 전송 속도단위는 작은 것으로 교체.

## Slide 10: 1. PC의 유지와 보수 (PC의 업그레이드)
④ 하드 디스크 업그레이드
- 종류 :
a. RAM 메모리 : 프로그램이 원활하게 실행되지 않거나 처리 속도가 느릴 때 업그레이드
하며, 접근속도 단위가 작을수록 속도가 빠르다.
b. CD-ROM : 데이터 전송 속도를 향상시키기 위해 배속이 빠른 CD-ROM으로 교체하는
것을 말하며, 배속이 클수록 빠르다.
c. 그래픽 카드 : 메모리가 클수록 표현 가능한 색상과 해상도를 높일 수 있다.

## Slide 11: 2 . 기출문제 (1급)
59. 다음 보기의 내용이 설명하고 있는 장치는 무엇인가?
① AGP
② USB
③ SCSI
④ IEEE-1394
직렬 포트의 일종으로서, 오디오 플레이어, 디지털 카메라, 마우스, 키보드, 스캐너 및 프린터 등과 같은 주변기기와 컴퓨터간의 플러그 앤 플레이 인터페이스이다.
12Mbps 이상의 데이터 전송속도를 지원하고, 최대 127개까지 장치들을 사슬처럼 연결할 수 있다.
컴퓨터를 사용하는 도중에 이 방식의 주변 장치를 연결해도 인식할 수 있다.

## Slide 12: 2 . 기출문제 (1급)
49. PC에서 메인보드를 구성하는 요소로서 데이터의 송수신과 관련된 제어를 담당하는 것으로 CPU, 기억장치, 시스템버스 간의 데이터 흐름을 제어하는 것은?
① 바이오스
② 칩셋
③ 모듈 램
④ 연결 포트

## Slide 13: 2 . 기출문제 (1급)
57. 다음 중 CMOS Setup이 필요한 경우와 가장 거리가 먼 것은?
① 필요에 의해 컴퓨터의 부팅 순서를 바꾸어야 하는 경우
② 알 수 없는 원인에 의해 CMOS 설정 값이 모두 지워진 경우
③ 실행 중인 프로그램이 갑자기 멈추어 동작하지 않는 경우
④ 설치한 하드웨어가 동작하지 않아 설정을 변경하는 경우

## Slide 14: 2 . 기출문제 (2급)
47. 다음 중 하드웨어를 업그레이드할 때 적절하지 않은 것은?
① CPU 클럭 속도가 큰 것을 선택한다.
② 그래픽 메모리 용량이 큰 것을 선택한다.
③ RAM 접근 속도가 큰 것을 선택한다.
④ 하드디스크 회전수가 큰 것을 선택한다.

## Slide 15: 2 . 기출문제 (2급)
44. 다음 중 하드웨어적인 업그레이드로 볼 수 없는 것은?
① 램(RAM)을 512MB에서 1GB로 업그레이드했다.
② 하드디스크의 용량을 80GB에서 160GB로 업그레이드했다.
③ 32배속 CD-ROM을 40배속으로 업그레이드했다.
④ Windows 98에서 Windows XP로 업그레이드했다.

## Slide 16: 2 . 기출문제 (2급)
57. 다음은 하드디스크를 설치하는 순서이다. 순서를 올바르게 나열한 것은?
① (나), (라), (다), (가)
② (라), (가), (나), (다)
③ (가), (나), (다), (라)
④ (다), (나), (가), (라)
(가) 파티션을 하고 포맷한다. (나) 하드디스크를 적당한 위치에 장착한다. (다) 전원 케이블을 하드디스크에 연결한다. (라) 하드디스크와 컨트롤러를 케이블로 연결한다.